## Slide 1: Web App for CMS
RACOS System
2021.08.02
신재홍

## Slide 2: Scenario for Mobile Web App
No | From | To | Action | Remark
1 | Guest | PMS | 예약한다. | 호텔 시스템 (Mobile 또는 Web)
2 | PMS | Guest | 예약 정보를 전달한다. | 문자 또는 유사 매체
3 | ??? | CMS | 키 발급을 요청한다. | CMS로 예약(전화번호) 및 체크인 정보 전달되어야 한다.
4 | CMS | Guest Phone | 키 정보가 있는 Web url 정보를 문자로 전달한다. | CMS 추가 개발, 문자 전송 비용 발생
5 | Guest | Guest Phone | Web url 정보를 터치한다. | 
6 | Guest Phone | Web App | Url에 접근하여 Mobile Web 화면이 표시된다. | Web App에 필요한 정보가 Fill in 되어 있는 상태
7 | Guest | Web App | Web App에 표시된 키를 터치한다. | WEB App 신규 개발
8 | Web App | MWS | Web api를 통해 전달된 내용 검증 | MWS(Mobile Web Server) 신규 개발
9 | MWS | DoorLock | “키 정보” 도어락에 전달한다. | F/W에 기존 RF(NFC포함), BLE외에 추가로 WIFI, 485를 통해 키 정보 전달 체계 추가 개발
10 | DoorLock |  | 전달된 “키 정보”로 판단하여 문을 연다. | 

## Slide 3: System Architecture for Web App
WIFI
사설망
CMS
PMS
DB
CMS
Core
PMS
interface
Encoder
Server
HHT
Server
Special Readers
Door
Locks
Encoder
Encoder
Encoder
HHT
Mobile Web
Server
Reader
Server
5, 7
5, 7
8, 9
4, 6
3
5
5
3
WIFI
Mobile
Web App
Door
Lock
Special Reader
4, 6

## Slide 4: Pros & Cons (장단점)
Pros (장점) | Cons (단점)
휴대폰에 앱을 설치하지 않아도 된다. | 휴대폰에 문자로 전달된 키 정보가 누출되어 악용될 수 있다.
기존 F/W 매카니즘을 그대로 사용하기 때문에 카드키와 함께 사용 가능하다. | 원격지에서 문을 열 수 있다.
기본적으로 온라인시스템 기반이므로 다양한 추가 서비스 개발 가능 | PMS와 연동 시, “키 발급 요청” 주체가 없다 (PMS에서 해 주어야)
 | 문자 발송 비용이 발생한다.
 | 통신을 WIFI로 이용하는 경우, Guest가 Web App 사용 전에 사설망에 WIFI 접속을 하여야 한다.
 | 485 통신을 기반으로 하는 경우, 안정성에 대한 확보 어려움.
 | 서버(MWS) Down 시에는, Web App으로는 도어락 시스템 접근 불가.
 | 시스템 설계 이후, 도어락 반응속도에 대한 검증 필요.